## Slide 1
YT2228 HW Application Notes

## Slide 2
YT2228 HW Application Notes
CPU
32位DSP支持FPU (Hardware Float Point Unit)
高达240MHz可编程处理器
64向量中断
4级别中断优先级
DSP
支持BT音频的SBC,AAC音频解码
支持BT电话的mSBC语音编解码
支持MP2、MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、MP4、M4A、WAV、AIF、AIFC音频解码
语音处理PLC
回声抵消/抑制(AEC,AES)
单模拟MIC环境噪声消除(ENC)
多频段DRC压缩器
30频段 EQ配置语音效果
外设
一个全速USB 2.0 OTG控制器
四个多功能16位定时器，支持捕获和PWM模式
三个16位PWM发生器用于电机驱动
三个全双工基本UART、UART0和UART1支持DMA模式
两个SPI接口支持主机模式和设备模式
一个硬件IIC接口，支持主机模式和设备模式
内置Cap Sense Key控制器
10位ADC模拟采样
所有GPIO支持外部唤醒/中断
PMU
用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO
软件关闭模式下3ua电流消耗
内置的LDO，I/O，蓝牙和Flash
SRAM 192KB
Flash 1MB/2MB
VBAT 范围2.2V -5.5V
VDDIO 范围 2.2V -3.6V

## Slide 3
YT2228 HW Application Notes
蓝牙
支持蓝牙V5.3 +BR+ EDR +BLE规范
满足class2和class3输送功率的要求
支持GFSK和π/4 DQPSK所有数据包类型
提供最大发射功率+6dbm
接收器最小灵敏度-90dBm
快速ADC增强动态范围
支持a2dp 1.3.2\avctp 1.4\avdtp 1.3\ avrcp 1.6.2\hfp 1.8 \spp 1.2\
rfcomm 1.1\pnp 1.3\hid 1.1.1\sdp core5.3\l2cap core 5.3
Audio Codec
两通道 16-bit DAC, SNR >= 95dB
三通道 16-bit ADC , SNR >= 90dB
采样率支持
8Hz/11.025KHz/16KHz/22.05KHz/24KHz/
32KHz/44.1KHz/48KHz
一个模拟MIC放大器，内置MIC偏置发生器
支持2路PDM数字MIC输入
三通道立体声模拟多路复用
在DAC路径上支持无输出电容模式，单端和差分模式
支持16ohm和32ohm扬声器

## Slide 4
YT2228 HW Application Notes
Pin Definition

## Slide 5
YT2228 HW Application Notes
Pin Definition

## Slide 6
YT2228 HW Application Notes
Pin Definition

## Slide 7
YT2228 电源及GND，AGND
IOVDD由内部LDO提供，输出电压可调,需增加1uF退耦电容
BT_AVDD由内部LDO提供，需增加1uF退耦电容
当VBAT接锂电池时，VPWR/PB5为充电口，经芯片内部向VBAT充电，充电参数软件可调
VPWR/PB5也可为GPIO PB5，可承受高电压
VPWR/PB5默认为Logo打印口
AGND与GND单点连接，参考如下
YT2228 HW Application Notes
YT2228单点供电，范围参考管脚定义，建议纹波优于5%；
需增加4.7uF，100nF退耦电容

## Slide 8
YT2228 晶体，BT天线
YT2228 HW Application Notes
YT2228提供石英晶体振荡器接口；
晶体频率为24MHz；当需要应用于蓝牙的场景时，精度至少满足20ppm；当不使用BT时，晶体精度可适当降低，需满足50ppm；
YT2228对晶体封装无要求
负载电容根据晶体参数调整
YT2228可应用PCB ant，需50欧姆阻抗控制，天线规格参考相应文档
当不使用BT功能时，该管脚悬空

## Slide 9
YT2228 USB，串口
YT2228 HW Application Notes
在标准SDK中，PB5定义为 Debug串口，建议至少作测试点保留
USB为USB 2.0接口，在应用过程中满足USB 2.0标准即可；
固件升级和烧录会用到本USB口，建议至少作测试点保留
在标准SDK中， PA0，PA1定义为 业务串口

## Slide 10
YT2228 Mic和Mic偏置
YT2228 HW Application Notes
PC6为Mic ADC 输入接口
PC7为Mic Bias输出接口
推荐电路如下，AGND与Pin27 HPVSS连接

## Slide 11
YT2228 Mic电路
PC6为Mic ADC 输入接口
PC7为Mic Bias输出接口
推荐电路如下，AGND与HPVSS连接
YT2228 HW Application Notes

## Slide 12
YT2228 音频输出
YT2228 HW Application Notes
DACR(与PB11连接)，DARL为音频输出；
音频功放推荐电路如下页

## Slide 13
YT2228 音频功放
在设计中，客户可自行选择功放及喇叭的规格
YT2228 HW Application Notes
在SDK中默认PB11为功放控制管脚，DACR设为高阻态；
SDK默认音频输出为DACL

## Slide 14
YT2228 SDK资源限定及可以调整的IO
YT2228 HW Application Notes
在设计中，如需使用SDK不可变动接口，请与深聪技术沟通；

## Slide 15
YT2228 Layout
YT2228 HW Application Notes

## Slide 16
THANKS